产品名称：消解测定一体式多参数水质检测仪 COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 余氯 产品型号：HAD295945 消解测定一体式多参数水质检测仪 COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物 余氯 型号：HAD295945 一、HAD295945消解测定一体式多参数水质检测仪仪器描述： 该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来，应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法，消除了人为误差，测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点，仪器操作简便，人机交互式操作，使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。 二、HAD295945主要功能特点： 双LCD显示器，大屏幕液晶背光显示，240*128点阵，中文操作界面，人性化程序设计。 测量范围宽，并可据水样实际情况进行量程切换。 测定与消解系统分别设计，独立电源控制，操作过程可分别进行，互不影响； 自动恒温控制系统,PID调节技术，消解过程温度恒定、精度高； 1点至7点校正模式，自动计算斜率、截距及相关系数，测量精度高。 故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护简易方便。 仪器内置实时时钟，每条测量记录都带有测量时间戳，方便统计与查询； 大容量数据存储，断电保护设计，确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。 抗干扰能力强，适用于工业现场，可广泛应用于地表水和污染源的监控。 仪器采用半导体冷光源发光器，独特的光学电路设计，抗干扰能力强，测量数据精度高、稳定性好，光源寿命可达几万小时。 具有数据输出接口，可连接电脑，将测量数据传输至电脑； 仪器自带热敏式打印机，可直接打印测量数据和历史数据； 试剂用量少，运行成本低，抗干扰能力强。 三、HAD295945系统参数 1、同时消解样品数量：≤ 12支； 2、消解温度控制范围：≤200℃，时间控制范围≤999分钟，自动定时； 3、曲线参数：每种指标各可设定100条测量曲线参数； 4、数据存储：可存储30000条测量数据； 5、数据校准：1-7点校正模式，自动校正曲线值； 6、环境温度：（5 ~ 40）℃； 环境湿度：相对湿度＜ 85%（无冷凝）； 7、外形尺寸：420mm*320mm*150mm，整机重量：约6Kg； 8、工作电源：AC 220V±10% / 50Hz；DC +16V,20AH锂电池； HAD295945主要技术指标： 1.COD参数指标 ① 测定方法：快速催化法（铬法）； ② COD高低量程双波长测定：5~150mg/L低波长；100~10000mg/L,高波长； ③ 测定范围：5 ~ 10000 mg/L（＞1000 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量）； ④ 测量误差：5~100 mg/L，绝对误差≤±5 mg/L；100 mg/L~5000 mg/L，相对误差≤±5 %； ⑤ 消解温度：165 ± 1℃； 消解时间：15分钟； ⑥ 抗氯干扰：[CL-] ＜4000mg/ L； ⑦ 选用比色皿：30mm光程。 2.氨氮参数指标 ① 测定方法：纳氏比色法； ② 测定范围：0.01mg/L～50mg/L(＞5 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)； ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 选用比色皿：10mm光程。 3.总磷参数指标 ① 测定方法：钼酸铵分光光度法； ② 测定范围：0.01mg/L～24mg/L(＞0.75 mg/L时分段测定，超量程可稀释测量)； ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 消解温度：120 ± 1℃； 消解时间：30分钟； ⑤ 选用比色皿：30mm光程。 4.总氮参数指标 ① 测定方法：消解比色法； ② 测定范围：0-100 mg/L（分段测定，超量程可稀释测量）； ③ 测量误差：≤±5 % ④ 消解温度：125± 1℃； 消解时间：30分钟； ⑤ 选用比色皿：10mm光程。 5.硝酸盐氮参数指标 ① 测定方法：比色法； ② 测定范围：0-100 mg/L（分段测定，超量程可稀释测量）； ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 选用比色皿：10mm光程。 6.亚硝酸盐氮参数指标 ① 测定方法：比色法； ② 测定范围：0-6 mg/L（分段测定，超量程可稀释测量）； ③ 测量误差：≤±5 % ④ 选用比色皿：10mm光程。 7.色度参数指标 ① 测定方法:比色法； ② 测定范围：0～500Hazen(＞500 Hazen时稀释测量)； 色度的常见单位有：度， Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升，它们之间转换都是相对应的。 ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 重复性：≤3% ； ⑤ 选用比色皿：30mm光程。 8.浊度参数指标 ① 测定方法：分光光度法； ② 测定范围： 0～400 NTU(＞100 NTU时分段测定，超量程可稀释测定)； ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 选用比色皿：30mm光程。 9.悬浮物参数指标 ① 测定方法:比色法； ② 测定范围：0～500mg/L(＞500 mg/L时稀释测量)； ③ 测量误差：≤±5 %； ④ 重复性：≤3% ； ⑤ 选用比色皿：30mm光程。 10.余氯参数指标 测定方法：DPD法 量程：0.01-10mg/lL 误差：≤±5% 选用比色皿：30mm光程 〖 关闭 〗